119048, Москва, ул. Усачева д.11, офис 9.

# Тел./Факс: (495) 22-55-22-0, 785-03-88, E-mail: 2255220@mail.ru

Исх. № 5 от 25.01.2011

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОСЭКОЛОГИЯ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«На КНС»

Москва

25.01.2011

На ваш запрос от 24.01.2011г направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку комплектной канализационной насосной станции подземного размещения из стеклопластика с насосным оборудованием фирмы KSB (производства Германия), для объекта: КНС

Данные по КНС

| Расчетный расход (проектный расход) | 72.0м3/ч |
| --- | --- |
| Напор (расчетный) | 20.0м вод. ст. |
| Перекачиваемая среда | Ливневые стоки |
| Общее число насосов | 2шт |
| Рабочая схема | 1раб. + 1рез. в КНС |
| Управление насосами | Шкаф управления 2-мя насосами |
| Исполнение | Обычное внутреннее |
| Количество вводов | Один ввод |

Спецификация КНС

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Стеклопластиковый корпус усиленного исполнения габаритами Ø1.6м, высотой подземной части Н=6.3м (глубина заложения подводящего коллектора -5.04м от УЗ), полная высота КНС=6.5м | шт. | 1 |
| Крышка из алюминия с утеплением, на газовых стойках, с решеткой безопасности | шт. | 1 |
| Поручень из нержавеющей стали на крышке КНС | шт. | 1 |
| Стационарная лестница из нержавеющей стали AISI 304 | шт. | 1 |
| Площадка обслуживания стационарная из стеклопластика и нержавеющей стали | шт. | 1 |
| Трубный узел из н/ж стали AISI 304 DN80/125/150, заканчивается свободным фланцем DN150 из силумина | компл. | 2/1 |
| Направляющие из нержавеющей стали AISI 304 для опускания насосов | компл. | 2 |
| Автоматическая трубная муфта DN80 в комплекте с держателями | шт. | 2 |
| Погружной насосный агрегат Amarex KRTK 80-251/122ULG-S, для перекачки сточных вод, мощностью 6.72кВт. Насос оборудован закрытым многоканальным рабочим колесом типа K, силовым кабелем длиной 10м. Прямой пуск от сети 400В. | компл. | 2 |
| Обратный клапан DN125 | шт. | 2 |
| Задвижка клиновая DN125 | шт. | 2 |
| Сороулавливающий контейнер из нержавеющей стали | шт. | 1 |
| Направляющая стойка из нержавеющей стали AISI 304 для крепления поплавков | шт. | 1 |
| Поплавковые датчики уровня | шт. | 4 |
| Шкаф управления 3-мя насосными агрегатами посредством датчиков уровня в автоматическом режиме. Двойной ввод электропитания с АВР. Панель оборудована автоматами защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, сигнализацией верхнего (аварийного) уровня. | компл. | 1 |
| Анкерный болт | шт. | 8 |
| Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором из нержавеющей стали | компл. | 2 |

Стоимость комплектной канализационной насосной станции из стеклопластика подземного размещения составит:  1 360.0 тыс. рублей с НДС(18%).

Срок изготовления корпуса КНС из стеклопластика: 4-6 недель.

Поставка насосного оборудования Amarex KRTK 80-251/122ULG-S:  6-8 недель.

Расчет стоимости шеф-монтажа, пуско-наладки и доставки оборудования производится после определения местонахождения объекта строительства.

Корпус КНС изготавливается на основе стеклопластиковой емкости методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. В корпусе КНС размещается насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. Емкости из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Срок гарантии на стеклопластиковые емкости – в течение 5лет, на закупное вспомогательное оборудование (насосы, автоматика и т.д.) в течение 1-2лет.

Жду Ваших вопросов, запросов, предложений.

С уважением, 		                                         Мещерская Александра, тел.: (495) 225-52-20;